Załącznik nr 2 do ZP/87/17

# WYKAZ ILOŚCIOWY

(FORMULARZ CENOWY)

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 Euro netto

(bez podatku VAT) na:

„Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego pożarowego znajdującego się w obiekcie DPS, konserwacje w/w systemu alarmowego, sprawdzanie prawidłowego działania klap dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, wykonanie pomiarów lamp oświetlenia ewakuacyjnego”

1. Przedmiot zamówienia:

Kody CPV:

75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

I - Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego pożarowego znajdującego się w obiekcie DPS w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku:

Monitorowanie polega na stałym dozorze sygnałów alarmu:

a) głównego pożarowego,

b) uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru,

c) zaniku zasilania 220V w urządzeniu UTA,

d) włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru,

e) braku sygnału testu po drodze radiowej i telefonicznej powyżej 25 godzin.

II - Konserwacja w/w lokalnego systemu alarmowego pożarowego jeden raz w kwartale (III, VI, IX, XII) w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku:

a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu wykrywania pożaru na podstawie dokumentacji technicznej,

b) sprawdzenie poprawności działania czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

c) sprawdzenie pracy i sprawności zasilania głównego i rezerwowego,

d) sprawdzenie działania centrali systemu wykrywania pożaru oraz przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi dla osób wskazanych przez Zamawiającego,

e) sprawdzenie prawidłowego działania klap dymowych,

f) sprawdzenie prawidłowego działania oświetlenia awaryjnego,

g) sprawdzenie poprawności działania urządzenia transmisji alarmów przy współpracy ze stacją monitorowania alarmów Wykonawcy,

h) dokonanie stosownych wpisów do książki systemu na okoliczność czynności konserwacyjnych i naprawczych,

i) usuwania  uszkodzeń lokalnego systemu alarmowego pożarowego w czasie 48 godzin po zgłoszeniu przez osobę wyznaczoną do współpracy ze Wykonawcą w zakresie przedmiotu umowy.

III - Konserwacja klap dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego raz w roku (VI) w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku:

a) sprawdzenie prawidłowego działania klap dymowych (znajdujących się na klatkach schodowych 3 szt.),

b) sprawdzenie prawidłowego działania oświetlenia ewakuacyjnego w budynku - 46 lamp.

IV - Naprawy lokalnego systemu wykrywania pożaru w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku:

a) opłata za dojazd i powrót z obiektu,

b) opłata za roboczogodzinę wykonywania usługi naprawy.

V - Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego - 46 lamp raz w roku (III) w okresie od dnia 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku:

a) opłata za wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego 46 lamp do celów udokumentowania organom nadzoru sprawności oświetlenia ewakuacyjnego w DPS.

| Nazwa usługi | Ilość usług w ciągu umowy | Cena netto za pojedynczą usługę | Wartość netto za usługi w ciągu całej umowy | Stawka VAT | Cena brutto za pojedynczą usługę | Wartość brutto za usługi w ciągu całej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego pożarowego znajdującego się w obiekcie DPS (opłata miesięczna) | 24 |  |  |  |  |  |
| Konserwacja w/w lokalnego systemu alarmowego pożarowego jeden raz w kwartale - miesiące III, VI, IX, XII (opłata kwartalna) | 8 |  |  |  |  |  |
| Konserwacja klap dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego raz w roku - miesiąc VI (opłata roczna) | 2 |  |  |  |  |  |
| Naprawy lokalnego systemu wykrywania pożaru - opłata za dojazd i powrót z obiektu (6 szt. w ciągu umowy - ilość szacunkowa do wyliczenia oferty) | 6 |  |  |  |  |  |
| Naprawy lokalnego systemu wykrywania pożaru - opłata za roboczogodzinę wykonywania usługi naprawy (48 h w ciągu umowy - ilość szacunkowa do wyliczenia oferty) | 48 |  |  |  |  |  |
| Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego - 46 lamp (opłata roczna) | 2 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty netto |  | Łączna wartość oferty brutto |  |
| Wartość netto słownie: |
| Wartość brutto słownie: |

2. Zaoferowane w tabeli ceny nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania oferty. Oświadczamy, że znamy wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy), w załączniku nr 3 Umowa i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Zobowiązujemy się w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu ofertowym, w niniejszym wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez zamawiającego.

….…....................                                                                          .................................................

Data                                                                                      Podpis osoby upoważnionej