SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ŁAZIENEK W POKOJACH NR 7, 124, 224

ZNAJDUJACYCH SIĘ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

SPIS TREŚCI

1.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót

obejmujących wymianę okładzin ścian w łazienkach i wymianę

drzwi wejściowych do łazienek                                                       str.3-7

2.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót obejmujących wymianę posadzek w łazienkach                    str.7-10

3.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych instalacji wod.-kan. w łazienkach                            str.11-16

1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ OKŁDZIN 
   ŚCIAN W ŁAZIENKACH I WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO 
   ŁAZIENEK

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45110000-1	Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                                budowlanych

Kod CPV 45421131-1	Wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV 45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych i 
                                                                obudów z płyt g-k

Kod CPV 45410000-4    Tynkowanie

Kod CPV 45431200-9	Kładzenie glazury

Kod CPV 45442100-8	Roboty malarskie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okładzin ścian i wymianą drzwi wejściowych w łazienek w pokojach nr 7, 124 i 224 znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę okładzin ścian w trzech łazienkach znajdujących się w  budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

1.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.3

2.Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.

Rozebranie obudowy pionów instalacyjnych 8.49 m2

3.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt. 3

4.Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. 
   Poszerzenie otworu na drzwi wejściowe do łazienek	0.60 m2

5.Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 35.80 m2

6.Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-  
     wapiennej. Analogia wykucie miejsca na nadproże	3,90 m

7.Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	3,90 m

8.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub 
   preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem tynków   
   i po ułożeniu tynków		81.58 m2

9.Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków 
   na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 - 14.80 m2

10.Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków 
      na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2  -  20.51 m2

11.Obud.pionów instalacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach 
     metal. pojedyń. jednowarstw	8.34 m2

12.Gruntowanie podłoża mineralnego	18.00 m2

13.Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 
     uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Wykonanie izolacji na ścianach przy 
     prysznicach - 18.00 m2

14.Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 
     analogia do płytek 25x40	-  40.79 m2

15.Wewn.gładzie gipsowe, jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	- 2.87 m2

16.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
     gipsowych z gruntowaniem - 2.87m2

17.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. 3

18.Analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wym. 38x53cm –szt. 3

19.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone 
     wraz z ościeżnicami opaskowymi. Montaż drzwi do łazienek	- 5.535 m2

20.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     skrzyniowym na odl. do 1 km - 5.10 m3

21.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km	- 45.90 m2

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: muru glazury,  izolacji, tynku, obudowy z płyt gipsowo-
          kartonowych, gładzi, malowania, skrzydeł drzwiowych,

szt.  - ilość: ościeżnic, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych,

m    - długość: bruzd, nadproży,

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

2.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ  
   POSADZKEK  W ŁAZIENKACH

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45110000-1	Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                                budowlanych

Kod CPV  45262423-2    Podkłady, posadzki

Kod CPV 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV  45431000-7	Kładzenie płytek

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą posadzek w pomieszczeniach łazienek w pokojach nr 7, 124 i 224 znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę posadzek w trzech łazienkach znajdujących się w  budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

22.Rozebranie posadzki z płytek	10.26 m2

23.Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm. Skucie  
     wylewki	- 0.616 m3

24.Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 
     podposadzkowe	- 10.32 m2

25.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

10.32 m2

26.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za 
      zmianę grub.o 10mm dotake za 30 mm	 -  30.96 m2

27.Gruntowanie ręczne pod izolację przeciwwilgociową	- 10.32 m2

28.Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 
     uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	- 10.32 m2

29.Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitu- miczną masę KMB lub masę 
     polimerową - 20.10 m

30.Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 33x33 cm 
     klasa ścieralności V, antypoślizgowa R9 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w 
     pomieszczeniach o pow.do 10 m2	 - 5.02 m2

31.Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 33x33 cm 
     klasa ścieralności V, antypoślizgowa R9 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w 
     pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - 5.30 m2

32.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     skrzyniowym na odl. do 1 km - 1.15 m3

33.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km	- 10.35 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: posadzki,  izolacji, wylewki

m    - długość taśm uszczelniających

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

3.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
   ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W  
   ŁAZIENKACH

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262500-6     Roboty murowe

Kod CPV 45332200-5     Roboty montażowe –Budowa  wewnętrznej 
                                                                instalacji wodociągowej, wody zimnej i 
                                                                ciepłej                    
                        Kod CPV 45332400-4     Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej 
                                                                instalacji kanalizacji sanitarnej,

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  remontem instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach łazienek w pokojach nr 7, 124 i 224 znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących robót remontowych instalacji wod.-kan. w trzech łazienkach znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

DEMONTAŻ INSTALCJI WOD.-KAN. I URZĄDZEŃ W ŁAZIENKACH

34.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych -  
     ustęp z miską porcelanową	kpl. 3

35.Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt. 3

36.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
     umywalka	kpl. 3

37.Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.3

38.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 
     wanna	kpl.3

39.Demontaż baterii wannowej	szt. 3

40.Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.7

41.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm woda zimna	szt. 1

42.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm woda ciepła i woda 
      cyrkulacyjna	szt. 2

43.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt. 6

44.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm demontaż podejść do 
     przyborów sanitarnych		20.20 m

45.Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm pion wody zimnej-11,70m
46.Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm pion wody ciepłej-11,70m

47.Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm  pion wody cyrkulacyjnej	11.70 m

48.Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	9,40 m

49. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	17.80 m

ROBOTY INSTALCYJNE WOD-KAN.

50.Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
     wapiennej	9,40 m

51.Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-  
      wapiennej	5,40 m

52.Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
     cegieł	9,40 m

53.Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
     cegieł	5,40 m

54.Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 
     cm. Zabetonowanie otwrów po podejściach do ustępów	 szt.3

55.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach 
     zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna pion piwica do parteru 	4,60 m

56.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
    zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna parter-I piętro 3,70m

57.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 32*5,4 mm PN20 o połączeniach zgrzewanych, 
     na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna I piętro-II piętro	3,40 m

58.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
     zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła piwnica- parter-4,60 m

59.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 32*5,4 mm PN20 o połączeniach zgrzewanych, 
     na ścianach w budynkach mieszkalnych woda cepłaI parter-I piętro 3,70m

60.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, 
     na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła Ipiętro-II piętro	3,40 m

61.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, 
     na ścianach w budynkach mieszkalnych woda cyrkulacyjna	11,70m

62.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 20*1,9 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, 
     na ścianach w budynkach mieszkalnych do WC	- 1,50 m

63.Zawór chromowany kątowy z filtrem wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm - na 
     podejściu do WC. Analogia szt. 3

64.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych 
     elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.3

65.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, 
      na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna i ciepła do umywalek i pryszniców	20,20 m

66. Zawór chromowany kątowy z filtrem wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm - na 
      podejściu umywalki / zlewu	szt. 6

67.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
     wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm – 6 szt.

68.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
     wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm – pralka szt.1

69. Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm	szt. 6

70. Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 50 mm Woda zimna 
     zawór w piwnicy	szt. 1

71.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 40 mm. Woda ciepła 
     zawór w piwnicy	szt. 1

72.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm Woda 
|    cyrkulacyjna	szt. 1

73.Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka 
     owalna  szer. 50 cm, otworem, z przelewem. Dostawa inwestorska	szt. 3

74.Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 
    'kompakt' - miska kompaktowa lejowa, odpływ poziomy wys. 39cm. Dostawa inwestorska	kpl. 3

75. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria umywalkowa	szt. 3

76.Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm Analogi bateria prysznicowa. Dostawa 
     inwestora	szt. 6

77.Analogia, rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
     mieszkalnych o połączeniach wciskowych	9,40 m

78.Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
     połączeniach wciskowych	m 17,80 m

79.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
      wciskowych	szt. 7

80.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
     wciskowych - WC	szt. 3

81.Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 
     zasadnicza (pulsacyjna)	prob. 1

82.Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w 
     budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) -56,80m

83.Transport materiałów z rozbiórki załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym 
     na odl. do 1 km	4,50 m3

84.Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km – 40,50 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

Wykonanie robót instalacyjnych  wod.-kan w części dotyczącej podłączenia nowych pionów instalacji wodociągowej musi być wykonane w krótkim czasie i nie może utrudniać normalnej eksploatacji budynku

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

kpl., szt.- ilość: urządzeń sanitarnych, podejść, baterii, zaworów, otworów

prób - ilość prób szczelności

m3   - objętość: gruzu

m    - długość: rur, bruzd, zamurowań,

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

-protokół badania szczelności instalacji gazowej

-protokół szczelności instalacji wod.-kan.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).