SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ OKŁADZIN SCIAN KORYTARZY Z PANELI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA PŁYTY GIPSOWO KARONOWE W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

wewnętrznych

Kod CPV 45421146-9    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV 45442100-8	Roboty malarskie

OPRACOWAŁ

PIOTRKÓW TRYB. SIERPIEŃ 2017 r

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okładzin ścian korytarzy z paneli z tworzyw sztucznych  na płyty gipsowo-kartonowe w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę okładzin ścian korytarzy z paneli z tworzyw sztucznych  na płyty gipsowo-kartonowe w  budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

1. Zabezpieczenie podłóg folią	95.17 m2

2. Rozebranie drewnianych legarów - analogia do demontażu pochwytów drewnianych 
   zamontowanych na ścianach 47.30 m

3.Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie obicia 
   z desek pod pochwytami	14.19 m2

4.Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust. 
   analogia do demontażu paneli PCV (ściany + ościeża)	158.81 m2

5.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr.12,50 mm na ścianach na ruszcie 
   drewnianym		158.81	m2

6. Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub p
    preparatami równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi 
    gipsowej i przed malowaniem	315.28 m2

7.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
   powierzchnie poziome. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej i przed malowaniem         		                                                                                     2.34 m2

8.Wewn.gładzie gipsowe jednowarstwowe .na ścianach z płyt gips. 158.81 m2

9.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 
   bez gruntowania	158.81 m2

10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z  
      poszpachlowaniem nierówności	 1.49 m2

11.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.49 m2

12.Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym- analogia do montażu pochwytów na   
     ścianach	47.30 m

13.Narożniki dług.1.5 m z kątownika 40x40x5 mm - montaż narożników ze stali nierdzewnej

4szt.

14. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość 
      biegunów 2 + 0	szt. 5

15.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot 
     (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. 9

16. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w 
      podłożu z cegły analogia do płyt g-k	szt. 25

17.Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1   
     odgałęzienie	szt. 14

18. Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej na betonie - analogia 
      do demontażu i montażu opraw sygnalizacyjnych	szt. 11

19. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem 
      w puszkach z podłączeniem	szt. 5

20. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w   
      puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt. 9

21. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	            szt. 1

22.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny 
     pomiar)	szt. 13

23.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt. 1

24. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt. 4

25. Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych-analogia do sprzątania 
      po robotach remontowych  95.17 m2

26.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     skrzyniowym na odl. do 1 km	5.19 m3

27.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem    
     ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km	46.71 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Zastosować płyty gipsowo-kartonowe GKFI o grubości 12,5 mm. Łaty drewniane na ruszt drewniany muszą być zabezpieczone środkiem grzybobójczym i ogniochronnym.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: paneli z tworzyw sztucznych i rusztu

m2   - powierzchnia: ścian, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, gruntowania, 
          gładzi, malowania, podłóg

szt. -  ilość:  gniazd wtyczkowych, łączników, puszek instalacyjnych, lamp 
          sygnalizacyjnych, pomiarów elektrycznych

m    - długość: pochwytów, narożników

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

Opracował