SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ PRZESZKLONEJ ZABUDOWY I DRZWI WEJŚCIOWYCH GŁÓWNYCH ROZSUWANYCH

DO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45421110-8	Ślusarka aluminiowa

Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni

dróg dla pieszych

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji  
                                                             elektrycznych wewnętrznych

PIOTRKÓW TRYB. PAŹDZIERNIK 2017 r.

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

1.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2.Rozbiórka 
   istniejącej zabudowy wejścia do budynku z drzwiami rozsuwanymi.	26.347 m2

2.Aluminiowe werandy i ogrody zimowe - analogia do zabudowy wejścia do budynku. 
   Montaż zabudowy ścian zewnętrznych i dachu	16.663 m2

3.Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Analogia do montażu drzwi rozsuwanych 	2.10 m2

4.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm	2.00 m2

5.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  o wym. 10x20 w kolorze czerwonym 
    na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2,00 m2

6.Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle 
   lub gruzobetonie. Wymiana lamy oświetleniowej zewnętrznej na naświetlacz LED 25 W z   
   czujnikiem ruchu.	szt. 1

7.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar - 1

8.Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - 1

9.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
   skrzyniowym na odl. do 1 km  - 2.85 m3

10.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem

ciężarowym - dod.za każdy nast. rozp. 1 km dodatek za 9 km -25.65 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji zastosować materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Zastosować zabudowę ścian zewnętrznych wykonaną z ciepłego aluminium o wsp. U=1,10W/m2K, przeszkloną szybami zespolonymi 1-komorową z szybą wewnętrzną i zewnętrzną bezpieczną P4.

Dach wykonać z ciepłego aluminium o wsp. U=1,10W/m2K, przeszkloną szybami zespolonymi 1-komorową z szybą zewnętrzną hartowaną gr. 8 mm i wewnętrzna bezpieczną P4.

Zamontować drzwi rozsuwane 2-skrzydłowe z szybami zespolonymi 1-komorową z szybą wewnętrzną i zewnętrzną bezpieczną P4 o wsp. U=1,10W/m2K,  wymiary drzwi w świetle (szer. 2,00m x wys. 2,10m), sterowane dwoma czujnikami ruchu zamontowanymi w środku i na zewnątrz budynku z możliwością blokowania  jednego skrzydła i normalnego działania drugiego. Niezbędne też jest zastosowanie automatyki, która umożliwi podłączenie  drzwi do istniejącej instalacji  p.poż. w budynku i sterowanie nimi z systemu.

Aby odprowadzić wodę z dachu zamontować rynnę i rury spustowe systemowe, Należy to  uwzględnić przy kalkulacji wyceny.

Kolor stolarki ciemno-brązowy REAL do uzgodnienia z inwestorem. Zdjęcie istniejącej zabudowy, która zostanie rozebrana przedstawiono na fot. nr 1 w załączniku. Natomiast nową zabudowę projektowaną przedstawiono na rys. nr 1 w załączniku strona nr 6.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość zdemontowanej stolarki i gruzu

m2   - powierzchnia: przeszklonej zabudowy i drzwi, powierzchnia kostki do 
          przełożenia

szt. -  ilość: opraw instalacyjnych, pomiarów elektrycznych

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót,

-protokóły badań eklektycznych,

-certyfikaty i atesty zastosowanych wyrobów budowlanych

z potwierdzeniem ich wbudowania w obiekt przez wykonawcę.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).