SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ŁAZIENEK W POKOJACH  NR 7, 124, 224

ZNAJDUJACYCH SIĘ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

OPRACOWAŁ

PIOTRKÓW TRYB. LUTY 2019 r.

SPIS TREŚCI

1.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót

obejmujących wymianę okładzin ścian w łazienkach i wymianę

drzwi wejściowych do łazienek                                                                          str.3-7

2.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót obejmujących wymianę posadzek w łazienkach                                        str.8-11

3.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych instalacji wod.-kan. w łazienkach                                                str.12-16

4.Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

remontowych instalacji elektrycznych w łazienkach                                          str.17-19

1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ OKŁDZIN ŚCIAN W ŁAZIENKACH I WYMIANĘ 
  DRZWI WEJŚCIOWYCH DO ŁAZIENEK

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45110000-1	Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                                budowlanych

Kod CPV 45421131-1	Wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV 45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych i 
                                                                obudów z płyt g-k

Kod CPV 45421000-4     Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV 45410000-4    Tynkowanie

Kod CPV 45431200-9	Kładzenie glazury

Kod CPV 45442100-8	Roboty malarskie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okładzin ścian i zmianę drzwi wejściowych  łazienek znajdujących się w pokojach nr 14, 15, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 223, 229, 230, 231, 232, 233, 234 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę okładzin ścian i zmianę drzwi wejściowych w łazienkach znajdujących się w pokojach nr 7, 124, 224  w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

1.Demontaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych – 3 szt.

2.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - 3 szt.

3.Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - 40.31 m2

4.Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- powiększenie otworu drzwiowego na parterze	- 0.75 m2

5.Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek 
   frontowych łazienki na I i II piętrze - 7.62 m2

6.Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozebranie 
   obudowy pionów instalacyjnych – 7,79 m2

7.Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych. Analogia do rozbiórki 
   okładziny z płyt g-k przy drzwiach – 0,395 m2

8.Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych do I NP 
   180 mm. Analogia do obsadzenie L 60x60 mm w nadprożu  nad drzwiami – 1,30 m

9.Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach ,biegach i spocznikach 
   schodowych. Zamocowanie siatki na nadprożach drzwi - 0.78 m2

10.Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - 0.78 m2

11.Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - 0.78 m2

12.Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, 
     belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 
     - 1.38 m2

13.Obudowa słupów płytami g-k rusztach metal. pojedyncze dwuwarstwowe Analogia do zabudowy 
     pionów instalacyjnych - 8.50 m2

14.Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków. 
     Analogia do montażu okładziny z płyt g-k przy otworze drzwiowym na zewnątrz łazienki-0.39m2

15.Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
     pow.odbicia do 5 m2 - w łazience na I i II piętrze - 5.98 m2

16.Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i 
     spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 - na suficie w łazience na I i II p. -1.85 m2

17.Ścianki działowe  z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-
     01	- 8.12 m2

18.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami 
     równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem tynków i po ułożeniu
       -14.72m2

19.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
     poziome sufity w łazienkach przed ułożeniem tynku i przed malowaniem oraz sufit na starej części   
     łazienki do malowania - 15.11 m2

20.Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w 
     pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - 7.36 m2

21.Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w 
     pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - 2.31 m2

22.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami 
     równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem tynków i po ułożeniu tynku 
     oraz gruntownie straych ścian w łazienkach przed malowaniem - 78.87 m2

23.Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na 
     ścianach o pow.podłogi do 5 m2 - 30.14 m2

24.Gruntowanie podłoża mineralnego pod izolację przeciwwilgociową – 12,00 m2

25.Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej 
     (folii w płynie)wykonywana ręcznie. Wykonanie izolacji na ścianach przy prysznicach	m2–12,00 m2

26.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
     pionowe - 9.02 m2

27.Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej analogia do 
    płytek 25x40	m2 - 44.68 m2

28.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub preparatami 
     równoważnymi - powierzchnie pionowe. Gruntowanie przed ułożeniem gładzi na płytach g-k	m2

-11.47 m2

29.Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych .Postała zabudowa pionów 
     instalacyjnych i ścian z płyt g-k i nowe ścinki frontowe - 13.91 m2

30.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wym. 38x53cm – 3 szt.

31.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł z demontażem starych kratek -3 szt.

32Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
    gruntowaniem. (2,60 m2 lamperia do malowania) - 13.91 m2

33.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
     gruntowaniem. Malowanie zamontowanej okładziny z płyt g-k przy drzwiach do łazienki od 
     zewnątrz na parterze - 0.345 m2

34.malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem. 
     Uzupełnianie lamperii na ścianach przy drzwiach od zewnątrz - 0.45 m2

35.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
     poszpachlow.nierówności ściany i sufity - 29.08 m2

36.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 18.59 m2

37.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -10.49 m2

38.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
     gruntowania	 - 4.75 m2

39.Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania - 
     malowanie lamperii	- 2.62 m2

40.Montaż ościeżnic drewnianych - 4.116 m2

41.Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych. Montaż drzwi 
     łazienkowych  - 5.40 m2

42.Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm. Analogia 
     malowanie grzejników rurowych o średnicy do 50 mm - 11.00  m

43.Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 
      mm. Analogia malowanie grzejników rurowych o średnicy ponad 50 mm – 10,40 m

44.Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych przy prysznicu - 6	szt.

45. Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych przy WC -3 szt.

46. Montaż wsporników do zasłon prysznicowy -3 szt.

47.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     skrzyniowym na odl. do 1 km - 6.84 m3

48.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
    ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km	- 61.56 m3

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: betonu, gruzu

m2   - powierzchnia: muru glazury,  izolacji, ścian, tynku, obudowy z płyt 
          gipsowo-kartonowych, gładzi, malowania, skrzydeł drzwiowych,  
          ościeżnic

szt.  - ilość: drzwi, ościeżnic,  drzwiczek rewizyjnych,

m    - długość: bruzd, nadproży, rur,

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

-atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów wraz z oświadczeniem 
  kierownika robót, że  posiadają one odpowiednie oznakowanie ,,B” lub „CE” oraz deklaracje 
  zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia dopuszczającymi do stosowania w 
  budownictwie.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

2.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ  POSADZKEK  W ŁAZIENKACH

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45110000-1	Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                                budowlanych

Kod CPV  45262423-2    Podkłady, posadzki

Kod CPV 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV  45431000-7	Kładzenie płytek

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą posadzek w łazienkach znajdujących się w pokojach nr 14, 15, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 223, 229, 230, 231, 232, 233, 234 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót obejmujących wymianę posadzek w łazienkach znajdujących się pokojach nr 7, 124, 224 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

50.Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm.

Skucie wylewki - 0.728 m3

51.Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-12.59m2

52.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro-2.59	m2

53.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 
     10mm dotake za 40 mm - 50.36 m2

54.Gruntowanie ręczne pod izolację przeciwwilgociową	- 12.59 m2

55.Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej 
    (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 12.59 m2

56.Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitu- miczną masę KMB lub masę polimerową	-22.52 m

57.Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 33x33 cm klasa 
    ścieralności V, antypoślizgowa R9 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 
    pow.do 10 m2 - 12.59 m2

58.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy 
     posadzkach z tw.szt. Analogia do montażu listew progowych metalowych - 3.0 m

59.Transport materiałów z rozbiórki załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 
     1 km - 1.41 m3

60.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem   
      ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km - 12.69 m2

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: gruzu

m2   - powierzchnia: posadzki,  izolacji, wylewki

m    - długość taśm uszczelniających

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót

-atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów wraz z oświadczeniem 
  kierownika robót, że  posiadają one odpowiednie oznakowanie ,,B” lub „CE” oraz deklaracje 
  zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia dopuszczającymi do stosowania w 
  budownictwie.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

3.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   REMONTOWYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W ŁAZIENKACH

Kod CPV 45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV 45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262500-6     Roboty murowe

Kod CPV 45332200-5     Roboty montażowe –Budowa  wewnętrznej 
                                                                instalacji wodociągowej, wody zimnej i 
                                                                ciepłej                    
                        Kod CPV 45332400-4     Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej 
                                                                instalacji kanalizacji sanitarnej,

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  remontem instalacji wod.-kan. w łazienkach znajdujących się w pokojach nr 7, 124, 224 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót remontowych instalacji wod.-kan. w  łazienkach znajdujących się w pokojach nr 14, 15, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 223, 229, 230, 231, 232, 233, 234 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót:

DEMONTAŻ INSTALCJI WOD.-KAN. I URZĄDZEŃ W ŁAZIENKACH

61.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z 
    miską porcelanową -3 kpl.

62.Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	 - 3.00 szt

63.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalki
     - 3 kpl.

64.Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowe - 3	szt.

65.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych

- wanna 3 kpl.

66.Demontaż baterii wannowej i prysznicowej – 3 szt.

67.Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm /umywalka+prysznic+wanny/ -6szt.

68.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm woda zimna i ciepła -2	szt.

69.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm woda ciepła i zimna i powrót

- 6.0 szt.

70.Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm – 3 szt.

71.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm demontaż podejść do przyborów 
     sanitarnych 15.20 m

72.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm pion wody zimnej  - 8.30 m

73.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm pion wody zimnej  - 3.40 m

74.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm pion wody ciepłej  - 8.30 m

75.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm pion wody ciepłej  - 3.40 m

76.Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm pion wody cyrkulacyjnej - 11.70 m

77.Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 9.00 m

78.Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - 17.80 m

79.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
     skrzyniowym na odl. do 1 km - 5.10 m3

80.Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
      ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km dodatek za 9 km - 45.90 m3

ROBOTY INSTALCYJNE WOD-KAN.

81.Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- 8.30 m

82.Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

-1.80 m

83.Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiełm

- 8.30 m

84.Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł  
      - 1.80 m

85.Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm. 
     Zabetonowanie otwrów po podejściach do ustępów -3 szt.

86.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach 
    zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna pion piwnica do parteru - 	4.60m

87.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
    zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna parter-I piętro - 3.70 m

88.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 32*5,4 mm PN20 o 
     połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna I piętro-II piętro   
      -3,40 m

89.Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
     zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła piwnica- parter -4.60 m

90.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 32*5,4 mm PN20 o połączeniach zgrzewanych, na 
     ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła parter-I piętro - 3.70 m

91.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na 
     ścianach w budynkach mieszkalnych woda ciepła I piętro-II piętro - 3.40m

92.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25*2,3 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na 
     ścianach w budynkach mieszkalnych woda cyrkulacyjna -11.70*1 m

93.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 20*1,9 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na 
     ścianach w budynkach mieszkalnych do WC	 - 1.50 m

94.Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 20*1,9 mm PN10 o połączeniach zgrzewanych, na 
     ścianach w budynkach mieszkalnych do prysznica i umywalki z montażem peszla o średnicy 23 
     mm -15.20 m

95. Zawór chromowany kątowy z filtrem wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm - na podejściu do 
      WC – 3 szt.

96.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
     metalowych o śr.nom. 15 mm -3 szt.

97.Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm. Analogia do montażu wpustów prysznicowych – 3 szt.

98.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów    
     wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm-UMYWALKA/ZLEW

-12	szt.

99.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm – 6 szt.

100.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 50 mm Woda zimna zawór w 
       piwnicy -1 szt.

101.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 40 mm. Woda ciepła zawór w 
       piwnicy - 1szt.

102.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm Woda cyrkulacyjna	-1szt. 103.Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym -3 szt.

104.Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt-3	kpl.

105.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm – 3 szt.

106.Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm analogia do baterii prysznicowych – 3 szt.

107.Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
       połączeniach wciskowych – 9,00 m

108.Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
       połączeniach wciskowych - 17.80 m

109.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
       - 6.00 szt.

110.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - 
      WC	 - 3szt.

111.Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
       - 1szt.

112. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych  - 50.30 m

113.Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
       mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - 50.30 m

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

Wykonanie robót instalacyjnych  wod.-kan w części dotyczącej podłączenia nowych pionów instalacji wodociągowej musi być wykonane w krótkim czasie i nie może utrudniać normalnej eksploatacji budynku

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

kpl., szt.- ilość: urządzeń sanitarnych, podejść, baterii, zaworów, otworów

prób - ilość prób szczelności

m3   - objętość: gruzu

m    - długość: rur, bruzd, zamurowań,

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

-atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów wraz z oświadczeniem 
  kierownika robót, że  posiadają one odpowiednie oznakowanie ,,B” lub „CE” oraz deklaracje 
  zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia dopuszczającymi do stosowania w 
  budownictwie.

-protokół szczelności instalacji wod.-kan.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

4.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   ELKTRYCZNYCH W ŁAZIENKACH

Kod CPV    45000000-7       	Roboty budowlane

Kod CPV    45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w znajdujących się łazienkach w pokojach nr 7, 124, 224 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót elektryczny w łazienkach znajdujących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.3.1. Wykaz robót elektrycznych:

114.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik 
       lub przełącznik 1 biegunowy) -3 szt.

115.Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych -3 szt.

116.Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach 
       bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym. przewód YDYp 3x1,5 mm2	- 6,00 m

117.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce 
       instalacyjnej z podłączeniem – 3 szt.

118.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach 
        kotwiących (il.mocowań 2)	- 3 kpl.

119.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych 
       przykręcanych, końcowych	- 3 szt.

120.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	
       - 1 pomiar

121.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy(każdy następny pomiar)pomiar

- 2 pomiary

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Teren budowy musi  
 być  wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru: szt.- ilości: opraw oświetleniowych , łączników, badań i  pomiarów.

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

-atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów wraz z oświadczeniem 
  kierownika robót, że  posiadają one odpowiednie oznakowanie ,,B” lub „CE” oraz deklaracje 
  zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia dopuszczającymi do stosowania w 
  budownictwie.

-protokóły badań pomiarów izolacji.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

OPRACOWAŁ